Трудове навчання 9 клас                  дата_____________

Урок 22

Тема уроку:  Технічне конструювання.

Мета уроку:

Навчальна: Навчити чітко і правильно розробляти та оформляти технічну документацію: технологічну карту, креслення виробу.

Виховна: виховувати пошану до праці, та розуміння нелегкої праці кухаря.

Розвиваюча: розвивати старанність у роботі, поняття власної безпеки.

Тип уроку: Комбінований

Прилади та матеріали: підручник «Трудове навчання 9 клас», плакати, зошити. Посібники з куховарства, та ін..

Хід уроку:

І.   Підготовка та організація класу до уроку;

ІІ. Повторення вивченого матеріалу:

Представити зразки технічних розробок виробу.

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

Розробка технічної документації  проектованого виробу.

| Технологічна карта. виготовлення підноса |
| --- |
| № п/п | Послідовність роботи | Поопераційні ескізи | Інструменти і пристосування |
| 1 | Підготувати заготовку для дна. Пошліфувати |  | Брусок для кріплення шліфувальної шкурки, круп-нозерниста та дрібнозерниста шліфувальні шкурки, лінійка, кутник |
| 2 | Відрізати заготовки для бічних стінок ЗГІДНО 3 розмірами |  |  | Те саме, ножівка |
| 3 | Закруглити верхні краї заготовок |  | і | Рашпіль, шліфувальні шкурки, брусок |
| 4 | Дібрати заготовки для ручок |  |  | Кутник, лінійка, циркуль, олівець |
| 5 | Розмітити зовнішню та внутрішню частини ручок |  |  | Те саме |
| 6 | Випиляти отвір в ручках. Закруглити зовнішні та внутрішні частини ручок |  |  | Лобзик, пилочка з великими зубцями, рашпіль напівкруглий та плоский, брусок, шліфувальні шкурки |

V.  Закріплення вивченого матеріалу

|  |  | Підставка під канцелярські приладдя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поз. | Назва елемента | Кіл. | Матеріал | Примітка |
|  | 1 | Основа |  | Деревина | 220x120x15 |
|  | 2 | Бічна стінка |  | Деревина | 80x34x10 |
|  | 3 | Задня стінка |  | Фанера | 200x120x4 |
|  | 4 | Бічна стінка |  | Деревина | 120x34x10 |
|  | 5 | Передня стінка |  | Фанера | 200x120x4 |
|  | 6 | Підставка | 2 | Деревина | 0 40x16 |
|  | 7 | Саморізи | 15 | Сталь | 0 3x15 |

VІ. Практична робота  Розробка креслень проектованого виробу.

Завдання: Розробити Технологічну карту виготовлення проектованого виробу.

VІI. Вступний інструктаж.

1.Інструктаж з техніки безпеки під час виконання практичної роботи.

2.Аналіз навчально-технічної документації.

3.Правилв безпечної праці.

VIIІ. Інструктаж на робочому місці.

1.Обхід робочих місць з метою проведення індивідуального і фронтального інструктажів.

2.Контроль за організацією робочих місць та дотриманням учнями правил безпеки праці.

3.Збір даних практичної для підведення підсумку уроку.

ІХ.  Підведення підсумків уроку (заключний інструктаж)

1.Аналіз характерних помилок.

2.Загальна оцінка виконаної роботи.

3.Виставлення і мотивація оцінок.

X.  Завдання додому Опрацювати  §  3, 4 Закінчити розробку креслень і технологічних карт.

XІ. Прибирання робочих місць, класу.